Конвертер RS232/485-USB Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Конвертер RS232/485-USB предназначен для преобразования сигналов интерфейсов RS232 и RS485 в интерфейс USB. Устройство применяется для совместной работы специального ПО, установленного на ПК и приборов, объединенных в сеть. Преобразователь имеет гальваническую развязку между интерфейсами RS232 и RS485 с одной стороны, и интерфейсом USB – с другой.

Схематическое изображение подключения сети приборов к персональному компьютеру изображено на рисунке 1.

Рисунок 1

1.2 Область применения:

- Промышленность;

- Автоматизация;

- Лабораторные исследования.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1. Общие технические характеристики

Таблица 1

| Интерфейс 1 | RS232, RS485 |
| --- | --- |
| Интерфейс 2 | USB 2.0 |
| Скорость передачи RS232 и RS485 | 300-128000 бит/с |
| Гальваническая развязка | 1000 В макс. |
| Питание | 5 В от USB шины |
| Потребляемый ток | до 300 мА |
| Диапазон рабочих температур | минус 10 + 500 С |

2.2 Особенности конвертера.

2.2.1 Гальваническая развязка RS485.

Гальваническая развязка позволяет избежать ряд проблем, которые могут возникнуть из-за большой разности потенциалов между подключаемыми устройствами, которая может быть вызвана разными причинами. Гальваническая развязка так же увеличивает помехозащищённость интерфейсов и тем самым повышает надёжность работы устройства и устойчивость связи.

2.2.2 Питание от USB порта.

Для подключения к USB конвертер имеет разъём USB Type-C. Питание конвертера осуществляется от USB-порта компьютера.

2.2.3 Виртуальный COM-порт.

После подключения конвертера и установки драйверов в списке устройств системы появляется еще один COM-порт. Программное обеспечение использует этот COM-порт для приёма и передачи данный в устройства, подключенные к конвертеру со стороны интерфейса RS232 или RS485.

2.2.4 Автоматическое определение скорости.

После включения и запуска, конвертер передает данные на той же скорости, на какой они поступают от компьютера. Таким образом, никаких предварительных настроек по скорости не требуется.

2.2.5 Автоматическое определение направления передачи.

При работе с интерфейсом RS485, который является полудуплексным, конвертер определяет направление передачи данных и осуществляет автоматическое переключение режима приём/передача.

3 Установка драйверов

Как правило, при подключении конвертера к компьютеру необходимый для его работы драйвер установится автоматически. Если по какой-то причине драйвер будет не найден, его можно загрузить и установить вручную с сайта http://www.wch-ic.com . Необходимый драйвер находится в категории «downloads / driver&tools», драйвер должен быть для устройств семейства CH340.

После подключения конвертера и установки драйвера конвертер в системе определится как виртуальный COM-порт. Чтобы узнать номер порта кликните правой кнопкой мыши по значку «МОЙ КОМПЬЮТЕР». Зайдите в «СВОЙСТВА» - «ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ». Нажмите на вкладку  «Порты (COM и LPT)». Конвертер будет указан как «USB Serial Port (COM X)», где Х – это номер COM-порта.

4 Подключение к USB и RS232 / RS485

Для подключения к USB порту компьютера используется кабель USB Type-C – USB, входящий в комплект поставки.

Для подключения интерфейсов RS232 и RS485 конвертер имеет клеммные соединители.  Подключение может осуществляться любым сигнальным проводом. Рекомендуемая длина кабеля при подключении RS232 – до 100м,   при подключении RS485 – до 1200м.

5 Комплектность

Комплект поставки должен соответствовать перечню, приведенному в таблице:

Таблица 2 – Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конвертер RS232/485-USB |  | 1 шт. | поставляется в соответствии с заказом |
| Помехозащищенный USB кабель типа USB Type-C - USB |  | 1 шт. | поставляется в соответствии с заказом |
| Руководство по эксплуатации |  | 1 экз. |  |

6 Свидетельство о приемке

| Заводской номер |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления |  |

Представитель ОТК	__________________________подпись (                              )

7 Гарантийные обязательства

8.1 Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий и эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

8.2 Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.

8.3	 Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности.

8.4 При обнаружении неисправностей эксплуатация оборудования должна быть немедленно прекращена. Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации Покупателем оборудования с выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.

8.5 Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления или настройки.

8.6 При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приемке, а также при наладке и эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, а Поставщик обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской Поставщика в г. Пермь.

8.7 Срок диагностики, устранения недостатков или замены оборудования устанавливается в размере 30 дней с момента получения Поставщиком неисправного оборудования.

8.8 Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет Поставщика до ближайшего к Покупателю склада транспортной компании.

8.9 Оборудование на ремонт, диагностику, либо замену должно отправляться Поставщику в очищенном от внешних загрязнений виде. В противном случае Покупатель обязан компенсировать Поставщику расходы, понесенные в связи с очисткой оборудования.

8.10 Настоящая гарантия не действительна в случае, когда обнаружено несоответствие серийного номера оборудования, номеру в представленном руководстве по эксплуатации или в случае утери руководства по эксплуатации.

8.11 Гарантия не распространяется на оборудование с нарушением пломб (если она предусмотрена исполнением оборудования), а также на оборудование, подвергшееся любым посторонним вмешательствам в конструкцию оборудования или имеющее внешние повреждения.

8.12 Гарантия не распространяется на электрические соединители, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, входящие в комплект поставки оборудования. Поставщик не несет ответственности за изменение настроек Программного обеспечения, повлекшее его неработоспособность, вызванное некорректными действиями пользователя или вирусных программ, а также за сохранность данных Покупателя. При выявлении гарантийного случая Поставщик обязуется направить Покупателю рабочую версию программного обеспечения средствами электронной почты или почтовой отправкой на электронном носителе. Диагностика программного обеспечения осуществляется дистанционно.

8.13 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом, если он производился физическим или юридическим лицом, которое не имеет сертификата предприятия-изготовителя на оказание таких услуг. Установка и настройка оборудования должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.14 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь оборудования воды или агрессивных химических веществ.

8.15 Действие гарантии не распространяется на тару и упаковку с ограниченным сроком использования.

8.16 Настоящая гарантия выдается в дополнение к иным правам потребителей, закрепленным законодательно, и ни в коей мере не ограничивает их. При этом предприятие-изготовитель, ни при каких обстоятельствах не принимает на себя ответственности за косвенный, случайный, умышленный или воспоследовавший ущерб или любую упущенную выгоду, недополученную экономию из-за или в связи с использованием оборудования.

8.17 В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

ООО «Вектор-ПМ»

Телефон, факс: (342) 254-32-76

E-mail: mail@vektorpm.ru, http://www.vektorpm.ru